Sichere Offshore-Windkraftanlagen durch GTM-Kraftmesstechnik

Bickenbach, 11.01.2016: Die GTM-Testing and Metrology GmbH hat das Testzentrum Tragstrukturen Hannover (TTH) mit Kraftaufnehmern der Serie DR und der Serie DR-F ausgerüstet. Die Leibniz Universität Hannover betreibt mit dem Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES als Kooperationspartner das TTH in Hannover-Marienwerder. Das Testzentrum prüft mehraxiale Beanspruchungszustände an Tragwerken von Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen und stellt hohe Anforderungen an die Kraftmesstechnik. Die Kraftaufnehmer müssen dauerfest und langzeitstabil zuverlässige Kraftwerte liefern und dabei wegen der mehraxialen Belastungssituation unempfindlich auf Querkräfte und Biegemomente reagieren.

Zuverlässige Kraftmesstechnik von GTM

Die Kraftaufnehmer der Serie DR mit Zentralgewinde (1,25 KN bis 500 KN) und DR-F mit Zentralflansch (50 KN bis 2,5 MN) lösen diese Voraussetzungen zuverlässig bis in den Meganewton-Bereich. Dem Testzentrum stehen jeweils mehrere Kraftaufnehmer dieser Baureihe zur Verfügung, um flexibel und schnell auf die speziellen Anforderungen an die zu testenden Tragestrukturen reagieren zu können.

Das Testzentrum Tragestrukturen Hannover – einzigartig in Europa

2014 wurde an der Leibniz Universität Hannover das Testzentrum Tragstrukturen in Kooperation mit dem Fraunhofer IWES eröffnet. Dieses in Europa einzigartige Testzentrum bietet eine auf den Bedarf der Industrie zugeschnittene Testumgebung für die Prüfung von Tragstrukturen in großem Maßstab und unterstützt Entwickler und Hersteller in ihrem Bestreben, schlankere und dennoch standfeste Tragstrukturdesigns zu verwirklichen. Hier können Trag- und Gründungskonstruktionen im Maßstab 1:10 - 1:3,5 experimentell getestet sowie Bauverfahrenstechniken validiert und optimiert werden. Das TTH besteht im Wesentlichen aus der Prüfhalle mit einer Grundbauversuchsgrube und einem mehraxialen Spannfeld. In der Grundbauversuchsgrube werden realitätsnahe Belastungsversuche mit zyklischer Lasteinleitung für die Prüfung des dynamischen Verhaltens von großmaßstäblichen Strukturmodellen durchgeführt. Im mehraxialen Spannungsfeld besteht die Möglichkeit, hybride Verbundstrukturen vornehmlich aus Stahl und Beton, sogenannte Grouted-Joints, stehend und liegend zu prüfen und Prognosen zu ihrer Lebensdauer zu treffen.  Mit diesen Großversuchseinrichtungen können die sichere Verankerung der Tragestrukturen von Offshore-Anlagen im Meeresboden sowie das langfristige Ermüdungsverhalten der Strukturen im „Zeitraffer“ in nur drei bis vier Monaten getestet werden.

Frühzeitiges Erkennen von Schädigungsvorgängen

Der Einsatz von GTM-Kraftaufnehmern der Serien DR und DR-F ermöglicht eine Früherkennung bei Schädigungsvorgängen an Tragstrukturen und eine sehr schnelle Reaktion. Das macht die Tests wirtschaftlich interessant und sehr effektiv.

Die Kraftaufnehmer von GTM werden aufgrund ihrer Robustheit und geringen Verformungen vor allem in der dynamischen Prüftechnik der Automobil- und Flugzeugindustrie eingesetzt. In ihrer Standardausführung verfügen sie über zwei unterschiedliche Beschleunigungssensoren zur Kompensation von Trägheitskräften. So genießt der Anwender volle Flexibilität und ist für zukünftige Prüfaufgaben bestens vorbereitet.

3.295 Zeichen (mit Leerzeichen)

Dateiservice:

Alle Text- und Bilddateien stehen Ihnen honorarfrei unter www.u3mu.com/gtm  in druckfähiger Qualität zur Verfügung

Bild 1: Kraftaufnehmer 			Bild 2: Kraftaufnehmer

Serie DR in dynamischer Anwendung 		Serie DR in dynamischer Anwendung

Bild 3: Mehraxiales Spannfeld			Bild 4: Offshore-Windkraftanlage

| Bild 5: Testzentrum Tragstrukturen Hannover (TTH) | Bild 6: Prüfhalle mit Grundbauversuchsgrube und mehraxialem Spannfeld im TTH |
| --- | --- |

GTM-Unternehmensprofil:

### Die GTM Testing and Metrology GmbH ist weltweit führender Anbieter für präzises und sicheres Messen mechanischer Größen. Als Spezialist, Pionier und technologischer Entwicklungstreiber bietet GTM Standardprodukte, individuelle Lösungen und Dienstleistungen für das Messen von Kräften und Momenten auf höchstem Niveau. Das GTM Labor verfügt über die größte Kraftmesseinrichtung für Zug- und Druckkräfte in privater Hand und zeichnet sich neben zahlreichen vorhandenen Standardlösungen durch seine jahrzehntelange Erfahrung und hohe Kompetenz zur Entwicklung kundenspezifischer Lösungen aus.

### Zum Kerngeschäft gehört die Herstellung von Kraft- und Drehmomentaufnehmern sowie Messeinrichtungen. Die Produkte sind bei Kunden weltweit im Einsatz, davon allein rund 40 Normalmesseinrichtungen in metrologische Staatsinstituten. GTM bietet außerdem spezialisierte Dienstleistungen im eigenen Kalibrierlabor, das für Mehrkomponenten-aufnehmer akkreditiert ist und weltweit anerkannte Kalibrierscheine ausstellt.

GTM wurde 1988 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Bickenbach (Rhein-Main-Gebiet) eine Tochtergesellschaft in Prag und ein weltweites Netz von Vertriebspartnern. Das Unternehmen gehört seit 2007 zur Zwick Roell AG, einem der führenden Prüfmaschinen-hersteller in Europa.

Kontakt:					Presse Service:

GTM Testing and Metrology GmbH		U3 marketing unlimited

Daniel Schwind				Stefan Mussel

Philipp-Reis-Straße 4-6			Poststraße 9

64404 Bickenbach				64293 Darmstadt

Fon +49 6257 9720-0			Fon +49 6151 8258-27

Fax +49 6257 9720-77			Fax +49 6151 8258-11

contact@gtm-gmbh.com			s.mussel@u3marketing.com

www.gtm-gmbh.com				www.u3mu.com